Obec OČIHOV

Očihov čp. 7, 439 87  Očihov

# V OČIHOVĚ DNE 11.8.2014

Věc:  VÝZVA k podání cenové nabídky

Zadavatel:

Obec Očihov

Očihov čp. 7

439 87 Očihov

IČ: 00556378

Vážení,

Zastupitelstvo obce Očihov na svém zasedání dne 6.8.2014 schválilo vyzvat firmy k opravě střechy na budově OÚ Očihov. Na základě výše zmíněného podávám výzvu k podání cenové nabídky na akci:

„Oprava střechy na budově OÚ Očihov – Očihov čp. 7“

Předmětem poptávky je:

1) Demontáž stávající krytiny

2) Demontáž stávajícího oplechování střechy

3) Demontáž laťování

4) Demontáž 4ks stávajících komínů pod střechu

5) Likvidace vzniklého odpadu včetně dopravy a skládkovného

6) Montáž a dodávka nových latí a kontralatí

7) Montáž a dodávka krytiny :

varianta 1) taška pálená s engobou (cihlově-červená)

varianta 2) taška betonová s dvojitým nástřikem (cihlově-červená)

8) Montáž paropropustné fólie

9) Montáž a dodávka klempířských prvků (materiál TiZn) – oplechování prostupů, úžlabí

10) Montáž a dodávka 2ks výlezů na střechu

11) Demontáž a montáž hromosvodu včetně revize

Specifikace střechy:

| plocha | 300m2 |
| --- | --- |
| hřeben | 24m |
| úžlabí | 20m |
| rameno | 8,2m |
| výlezy | 2ks |
| kanalizační prostup | 5ks |
| stožár | 1ks |

Termín realizace akce: září-říjen 2014

Nabídku doručte nejpozději do 29. srpna 2014 do 12.00hodin a to v uzavřené obálce opatřené razítkem Vaší firmy a označené heslem: „Oprava střechy na budově OÚ Očihov – Očihov čp. 7“ na adresu Obecního úřadu v Očihově – Očihov čp. 7, 439 87  Očihov.

Nabídka musí obsahovat:

- cenovou nabídku ve dvou variantách provedení

- doklad k oprávnění podnikání

- návrh smlouvy o dílo + záruční lhůty a podmínky

Případné dotazy zodpoví starostka obce na tel. 724 181 162. Stávající stav budovy si můžete prohlédnout po telefonické domluvě na výše uvedeném čísle.

Jana Kronďáková

starostka obce Očihov

Na úřední desce a elektronické

úřední desce OÚ Očihov

vyvěšeno dne: 11.8.2014

sejmuto dne: 30.8.2014